## Slide 1: KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VỚI ARDUINO
ARDUINO.VN
CLB Robotics & IoT
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

## Slide 2
Ôn bài cũ với led!!!
Nối mạch và làm sáng 1 led
Không cần nhấp nháy

## Slide 3
Nút nhấn (Button)
ARDUINO.VN

## Slide 4
Nút nhấn (Button)
ARDUINO.VN
Tín hiệu INPUT vào Arduino
Chân nguồn
Chân tín hiệu

## Slide 5
Nối mạch với arduino
ARDUINO.VN

## Slide 6
Lập trình button
ARDUINO.VN
Khai báo với chân button
int button = 2;

## Slide 7
ARDUINO.VN
Khai báo button

## Slide 8
PINMOde button
ARDUINO.VN
Cài đặt tín hiệu button
pinMode (button, INPUT);

## Slide 9
ARDUINO.VN
InPUT vs OUTPUT
OUTPUT
INPUT

## Slide 10
ARDUINO.VN
Pinmode button

## Slide 11
ARDUINO.VN
digitalRead
digitalRead (button);
Giúp đọc tín hiệu INPUT kiểu 0 hoặc 1

## Slide 12
ARDUINO.VN
lưu giá trị button
int value = digitalRead (button);
Giúp lưu giá trị đọc được khi nhấn button

## Slide 13
ARDUINO.VN
Đọc và Lưu giá trị button

## Slide 14
ARDUINO.VN
Câu điều kiện if

## Slide 15
ARDUINO.VN
Nếu giá trị == 1 thì bật đèn
Câu điều kiện if
if (value == 1) {
digitalWrite(led,1);
}

## Slide 16
ARDUINO.VN
Nếu giá trị == 0 thì tắt đèn
Câu điều kiện if
if (value == 0) {
digitalWrite(led,0);
}

## Slide 17
ARDUINO.VN
Hoàn thiện chương trình

## Slide 18
ARDUINO.VN
Nếu giá trị == 0 thì tắt đèn
Câu điều kiện đầy đủ if else
if (value == 0) {
digitalWrite(led,0);
}

## Slide 19
ARDUINO.VN
Ngược lại giá trị == 0 thì tắt đèn
else {
digitalWrite(led,0);
}
Câu điều kiện đầy đủ if else

## Slide 20
ARDUINO.VN
Hoàn thiện chương trình

## Slide 21
Đèn đã được điều khiển!!!

## Slide 22
ARDUINO.VN
Tổng thể chương trình if else

## Slide 23
Chúng ta cùng làm lại nhé!!!
Khai báo  int button = số chân;
Phần cài đặt  void setup(){
              pinMode(button,INPUT);
}
Phần hoạt động  void loop(){
int value = digitalRead(button);
if (value == 1) {
digitalWrite(led,1);
}else{
digitalWrite(led,1);
}

## Slide 24
Làm việc nhóm nào!!!
ARDUINO.VN

## Slide 25
Cùng thử thách nhóm với 2 button!!!
Nút nhấn tại chân số 2 điều khiển bật/tắt led chân số 12
Nút nhấn tại chân số 3 điều khiển bật/tắt led chân số 13

## Slide 26
ARDUINO.VN
Lời giải chương trình

## Slide 27
Điều khiển 3 led với 2 button!!!
Nút bên trái điều khiển 2 led bên trái
Nút bên phải điều khiển 2 led bên phải
Nhấn 2 nút cả 3 led cùng sáng

## Slide 28
Kiểm tra nhiều điều kiện!!!
Sử dụng toán tử &&  VÀ
Cho phép kiểm tra nhiều điều kiện cùng xảy ra mới thực hiện bật/tắt
if (value == 1 && value2 == 1) {}

## Slide 29
Kiểm tra nhiều điều kiện!!!
Sử dụng toán tử ||  HOẶC
Chỉ cần một điều kiện trong những điều kiện đó sẽ thực hiện bật/tắt đèn
if (value == 1 || value2 == 1) {}

## Slide 30
ARDUINO.VN
Lời giải chương trình

## Slide 31
ARDUINO.VN
Bài tập nhóm nâng cao

## Slide 32
Điều khiển 3 led với 2 button!!!
Nút bên trái điều khiển 2 led bên trái
Nút bên phải điều khiển 2 led bên phải
Nhấn 2 nút cả 3 led cùng TẮT

## Slide 33
GỢI Ý BÀI NÂNG CAO!!!
CÂU ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ LỒNG NHAU ĐỂ TĂNG ĐỘ ƯU TIÊN CỦA NÓ

## Slide 34
Tổng kết buổi học!!!
Tìm hiểu về nút nhấn
Cách sử dụng hàm digitalRead()
Học về câu điều kiện để điều khiển led qua nút nhấn

## Slide 35
Kết thúc buổi học
ARDUINO.VN