## Slide 1: KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VỚI ARDUINO
ARDUINO.VN
CLB Robotics & IoT
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

## Slide 2
Giới thiệu sản phẩm
ARDUINO.VN
https://www.facebook.com/groups/1842311526095651/

## Slide 3
sản phẩm cuối kỳ
ARDUINO.VN

## Slide 4
AnalogWrite
ARDUINO.VN
Xuất tín hiệu từ 0 đến 1023 ra chân ~ trên digital
Làm bóng đèn thay đổi độ sáng

## Slide 5
AnalogWrite
ARDUINO.VN
Thường kết hợp với vòng lặp for
analogWrite(led,i);
i là giá trị truyền vào

## Slide 6
Vòng lặp For
ARDUINO.VN
Trong void loop ()

## Slide 7
Vòng lặp For
ARDUINO.VN
Xuất phát từ 0
Chạy đến 255
Mỗi lần tăng 1

## Slide 8
ARDUINO.VN
xung trên led vs analog
Led từ 0 --> 255

## Slide 9
Đèn đã được sáng từ từ!!!

## Slide 10
Vòng lặp For
ARDUINO.VN
Trong void loop ()

## Slide 11
Vòng lặp For
ARDUINO.VN
Xuất phát từ 255
Chạy về 0
Mỗi lần giảm 1

## Slide 12
Đèn đã được tắt từ từ!!!

## Slide 13
Một số phép toán cần thiết!!!
+ - * / cộng, trừ, nhân, chia
= =! Gán, lấy phủ định
== >= <= != kiểm tra điều kiện
/ chia lấy phần nguyên
% Chia lấy phần dư
++ tăng 1
-- giảm 1
int value = Random(100) 1 số bất kì từ 0  99
int value = Random(10,50) 1 số bất kì từ 10  49

## Slide 14
trò chơi cá nhân!!!
Dùng vòng for làm 2 đèn sáng lên

## Slide 15
trò chơi cá nhân!!!
Dùng vòng for làm 2 đèn sáng lên và tắt đi cùng lúc

## Slide 16
trò chơi cá nhân 2!!!
Dùng vòng for làm 2 đèn sáng lên và tắt đi ngược nhau

## Slide 17
trò chơi cá nhân 3!!!
Làm 1 đèn sáng tự do với giá trị radom bất kì

## Slide 18
trò chơi cá nhân 4!!!
Làm 3 đèn sáng tự do với giá trị radom bất kì
(3 hàm random)

## Slide 19
Làm việc nhóm nào!!!
ARDUINO.VN

## Slide 20
trò chơi nhóm 1!!!
Điều khiển 1 Led với 1 biến trở xoay hơn ½ biến trở đèn sáng

## Slide 21
trò chơi nhóm 2!!!
Điều khiển 2 Led với 1 biến trở xoay hơn ½ biến trở đèn 1 sáng
Xoay tối đa cả 2 đèn sáng

## Slide 22
ARDUINO.VN
Bài tập nhóm nâng cao

## Slide 23
Bài nhóm nâng cao
Ban đầu 2 đèn nhấp nháy 500mili
Nhấn nút 1 thì 2 đèn nhấp nháy ngược nhau
Nhấn nút 2 thì 2 đèn sáng từ từ và tắt từ từ
Nhấn 2 nút thì 2 đèn được biến trở điều khiển tăng giảm độ sáng

## Slide 24
Tổng kết buổi học!!!
Tìm hiểu về các phép toán
Biết cách dùng random
Biết cách dùng analogWrite thành thục
Sử dụng vòng For điều khiển đèn

## Slide 25
Kết thúc buổi học
ARDUINO.VN